连续流动分析仪中标公告

设备采购名称：连续流动分析仪

# 招标（采购）编号：SBXJ[2017]－8

采购人名称：中国科学院西双版纳热带植物园

采购人地址：云南省勐腊县勐仑镇

采购人联系方式：15198679309

采购机构全称：中国科学院西双版纳热带植物园昆明分部

采购机构地址：云南省昆明市学府路88号

采购机构联系方式：0871-65134135

采购用途：科研

一、用途： 采用气泡间隔的连续流动完全化学反应模块能够同时分析土壤和植物中的铵态氮/全氮/硅酸盐/六价铬、硝态氮/亚硝氮/硫化物。 二、工作条件： 电源要求：220（±10％）VAC；50Hz；温度：5-40℃；湿度：20%-85%。 三、技术指标： 1. 系统功能要求：仪器系统在Windows下全计算机自动系统控制软件，结果自动报表打印。能够自动进样，在线稀释，在线加热反应。 2.系统技术参数要求： *2.1化学反应单元：可放置3个以上化学反应模块的反应池；所需模块均安放在反应池上。包括：蠕动泵一个，双通道数字式温度控制系统一个，四速调速器一个，防漏检测器二个，检测器挂槽一个，废液漏斗三个，电子可调式气泵一个，12路气路接口一个。 2.2计算机控制随机取样，可双针同时取样，双针样品位不少于100个，内置独立五通道耐腐蚀全金属蠕动清洗泵。 2.3 蠕动泵：高精度比例蠕动泵，总泵位数和空气位数总数不少于28通道，泵速三速可调，运行时平稳、无噪音。 2.4气泡注入方式：不少于12通道空气注射器，带有独立的电子空压机提供气体，不得通过蠕动泵压挤泵管产生气体。 2.5数字检测器数量≥两通道：波长范围：340-1100nm，可选择5mm，10 mm，20 mm，30 mm，40 mm，50mm流通池。32位的A/D转换器能提供不小于三个数量级的动态范围，密集型设计以便有效地利用实验台的空间，噪音（无水情况下）：0.00008AU。 2.6 具有与化学反应单元一体的LED数字式温度控制显示器,可直接数字显示各加热器、蒸馏器、消解器的设定温度和实际温度值。 2.7数据处理器主机一台，液晶显示屏一个，USB接口二个，RS232接口一个，显示器接口一个，键盘接口一个，以太网接口一个，远程诊断接口一个，试剂切换阀接口二个，气体控制阀接口一个，漏液测试阀一个，漏液保护恢复阀一个。工作软件一套。预留升级备用光度计接口四个，无人值守控制系统接口二个。 *3测试项目要求： 3.1 硝态氮的测定 分析方法：在线镉柱还原法，酚二磺酸分光光度法；检出限：0.05mg/L（验收指标）；检测范围：0-50mg/L。 3.2 铵态氮的测定 分析方法：在线40℃加热反应，水杨酸比色法；检出限：0.08mg/L（验收指标）；检测范围：0-80mg/L。 3.3 全氮（消解后）的测定 分析方法：水杨酸比色法；检出限：0.1mg/L；检测范围：0-80mg/L。 3.4 亚硝氮的测定 分析方法：酚二磺酸分光光度法；检出限：0.05mg/L；检测范围：0-30mg/L。 3.5 硅酸盐的测定 分析方法：硅钼蓝分光光度法；检出限：0.1mg/L；检测范围：0-60mg/L。 3.6 硫化物的测定 分析方法：亚甲基蓝分光光度法；检出限：0.1mg/L；检测范围：0-10mg/L。 3.7 六价铬的测定 分析方法：二苯碳酰二肼分光光度法；检出限：0.01mg/L；检测范围：0-5mg/L。 4、系统控制、应用软件和相关资料： 4.1 仪器控制系统：国外知名品牌计算机，双核CPU、4GB RAM、500G硬盘、DVD-RW、19寸液晶显示器，激光打印机。 4.2数据处理软件系统：电脑预装正版Windows7中文操作系统；控制软件可在中文Win7/WinNT环境正常运作；提供中文控制软件，可同时显示多分析通道的实时谱图；能完成数据质量控制管理和仪器控制；自动标定曲线；测试过程中可控制随时添加、插入样品；自诊系统连续监测精密度和准确度，并根据需要进行必要的对超出测量范围的样品复校及报警功能。 4.3 提供中英文操作手册、应用手册等 四、设备详细配置： 1、所提供的连续流动分析仪的主机1套包括以下所有部件（除计算机、打印机外）均为进口原品牌、原厂商、原包装产品，交货时提供产地来源证明。 2、双针同时取样100位以上随机自动进样器1台； 3、三通道化学反应单元1套； 4、高精度蠕动泵1套； 5、高精度空气注射器及电子空压机1套； 6、16通道数据处理系统1套； 7、双通道高解析度数字式检测器1套； 8、铵态氮/全氮/硅酸盐/六价铬化学反应模块1套； 9、硝态氮/亚硝氮/硫化物化学反应模块1套； 10、在线预稀释系统1套； 11、两年以上备品备件和启动工具包1套； 12、计算机、打印机各1台。 五、质量保证及售后服务 1、质保：质保期整机1年，核心部件蠕动泵质保期5年； 2、在保修期内供应商应免费维修、调试和免费更换或供应零配件； 3、保修期自仪器验收签字之日算起； 4、保修期后，供应商或仪器制造商以最优惠价格为用户提供零配件，在用户所在地免费更换调试，并作出书面承诺。 六、培训和验收 1、现场免费培训：仪器现场培训不少于一周时间，并保证操作人员能够独立操作。培训内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发；指导用户进行样品分析检测；前期使用供应方派专业技术人员陪用户技术人员共同操作仪器，直到用户使用人员可独立进行操作为止。 2、按合同和询价文件中验收指标进行验收。

合同履行期：合同签订后90天内完成安装调试

招标公告日期：2017年11月30日

确定中标日期：2017年12月13日

中标结果： 包号 中标（成交）供应商名称 中标金额（万元） 中标（成交）供应商地址 广州昌利信科学仪器有限公司 41.98 广州市天河区体育东路140号南方证券大厦1206室

主要中标（成交）标的的名称： 连续流动分析仪

品牌及规格型号： Skalar/SAN++

数量： 1套

单价： 41.98万元/整套

服务要求： 满足招标文件要求

评标委员会（询价小组）名单：沈有信、田丽忠、梁岗、张薇、李斌。

招标文件（询价通知书）：中国科学院西双版纳热带植物园外网

项目联系人：李斌 联系电话：0871-65134135

备注：无

中国科学院西双版纳热带植物园

昆明分部办公室

2017年12月13日