中国科学院西双版纳热带植物园

设备采购询价单

SBXJ[2018]－2

各有关供应单位：

我单位就下列园本部保护生物学研究实验楼及辅助用房维修改造项目网络设备进行询价采购，欢迎贵单位参加报价并作出服务承诺。有意向的供应商，请按本次询价采购要求于2018年7月18日9点30分前将报价文件密封送到中国科学院西双版纳热带植物园，地址：西双版纳州勐腊县勐仑镇植物园条件保障与后勤处，超过期限不再受理报价文件。询价评标时间：2018年7月18日9点40分，评标地点：科研中心行政办公楼第二会议室。联系人：孙辉；联系电话：15969197101；传真：0691—8716819；邮件：sunh@xtbg.org.cn

致：中国科学院西双版纳热带植物园

我公司愿按《中华人民共和国政府采购法》等法律规定参加本次采购，如由我公司供货，将严格履行购销合同，特此声明。

报价单位： （公章）                                法定代表人或授权委托人(签字):

联系电话及传真:                                    报送时间：    年   月   日

一、主要产品清单及技术要求

| 园本部保护生物学研究实验楼及辅助用房维修改造项目网络设备采购清单 |
| --- |
| 位置 | 序号 | 细目名称 | 品牌/型号 | 产品技术参数 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 报价小计（元） |
| 中心机房 | 1 | 路由器 | 华为USG6320 | 1、配置千兆电接口数8,配置USB接口1个 2、防吞吐量2Gbps，最大并发连接数49万，每秒新建连接数1.9万 3、配置虚拟防火墙数≥0个，配置IPSEC VPN隧道数≥000条 4、可识别应用层协议数量≥5000种 5、能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、内容安全统一界面进行安全策略配置 6、基于特征检测，支持超过3000特征的攻击检测和防御 7、支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换 | 1 | 台 |  |  |
|  | 2 | 核心交换机 | 华为S5720-32X-EI-24S-AC | 1*交换容量：598Gbps/5.98Tbps；包转发率：222Mpps； 2* 24个千兆SFP，4个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，交流供电，；3* QoS支持 支持QoSVLAN支持 支持VLAN功能MAC地址表 64K网管功能 支持网管功能,WEB网管 4* 网络安全：用户分级管理和口令保护支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC支持MFF支持黑洞MAC地址支持MAC地址学习数目限制支持NAC功能支持SSH V2.0支持HTTPS支持CPU保护功能支持黑名单和白名单。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 3 | 光模块 | 华为SFP－GE－LH20－SM1310-A | 单模千兆光模块(1310nm,20km,LC) | 10 | 个 |  |  |
| 1号楼 | 1 | 48口交换机 | S5720S-52P-LI-AC | 1、整机交换容量336Gbps，转发性能107Mpps； 2、整机提供10/100/1000Base-T端口数量≥48个，千兆SFP端口数量4个 3、支持MAC地址16K 4、支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障 5、支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,支持VRRP、VRRP for BFD、VRRP6 7、支持7KV防雷，支持Jumbo frame10K。 8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF 9、支持智能堆叠 10、支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能 | 3 | 台 |  |  |
|  | 2 | 配线架 | FA3-08/F1B | 超六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 10 | 个 |  |  |
|  | 3 | 理线架 | NPL4.431.157 | 理线器（黑色） | 10 | 个 |  |  |
|  | 4 | 机房数据跳线 | NPL3.695.2000-2 | 六类RJ45跳线 1米 | 118 | 条 |  |  |
|  | 5 | 网络机柜 | 42U | 网络机柜（黑色） | 1 | 套 |  |  |
| 2号楼 | 1 | 24口交换机 | S5720S-28P-LI-AC | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP 交流供电。包转发率：51Mpps/108Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 3 | 台 |  |  |
|  | 2 | 配线架 | FA3-08/F1B | 超六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 6 | 个 |  |  |
|  | 3 | 理线架 | NPL4.431.157 | 理线器（黑色） | 6 | 个 |  |  |
|  | 4 | 机房数据跳线 | NPL3.695.2000-2 | 六类RJ45跳线 1米 | 60 | 条 |  |  |
|  | 5 | 光纤跳线 | 盈谷FC-FC10M | FC/PC单模光纤尾纤（10米） | 4 | 条 |  |  |
|  | 6 | 网络机柜 | 24U | 网络落地机柜（黑色） | 1 | 套 |  |  |
| 3号楼 | 1 | 配线架 | FA3-08/F1B | 超六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 1 | 个 |  |  |
|  | 2 | 理线架 | NPL4.431.157 | 理线器（黑色） | 1 | 个 |  |  |
|  | 3 | 机房数据跳线 | NPL3.695.2000-2 | 六类RJ45跳线 1米 | 10 | 条 |  |  |
| 4号楼 | 1 | 24口交换机 | S5720S-28P-LI-AC | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP 交流供电。包转发率：51Mpps/108Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 2 | 台 |  |  |
|  | 2 | 配线架 | FA3-08/F1B | 超六类非屏蔽24口RJ45配线架 | 2 | 个 |  |  |
|  | 3 | 理线架 | NPL4.431.157 | 理线器（黑色） | 2 | 个 |  |  |
|  | 4 | 机房数据跳线 | NPL3.695.2000-2 | 六类RJ45跳线 1米 | 33 | 条 |  |  |
|  | 5 | 耦合器 | 盈谷FC | FC适配器 | 16 | 个 |  |  |
|  | 6 | 12芯ODF单元体 | 盈谷12芯FC单元体 | 12芯口光纤配线架 | 2 | 套 |  |  |
|  | 7 | 光纤熔接尾纤 | 盈谷FC-FC3M | FC/PC单模光纤尾纤（3米） | 16 | 条 |  |  |
|  | 8 | 光纤熔接 |  |  | 16 | 芯 |  |  |
|  | 9 | 楼道墙柜 | 12U | 12U墙柜 | 1 | 套 |  |  |
|  | 10 | 单模光纤 | 盈谷GYXTW-24B1 | 24芯室外单模铠装光缆及其他辅材，含土建、穿管等 | 200 | 米 |  |  |
| 其它 | 1 | 系统集成费用 | 行业标准 |  |  |  |  |
|  | 2 | 系统调试费用 | 行业标准 |  |  |  |  |
|  | 3 | 报价单位认为须补充填报的其它细目报价 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | （大写）： | （小写）： |
| 注：综合单价为包含人工、机械、设备、主辅材、安装、土建、运输、措施、管理、税金、利润等的全费用单价，上表未列主辅材及数量由报价单位根据安装施工需要自定，应计入总报价。 |
| 报价单位（公章）： 报价单位负责人（签章）： 联系电话： |

二、付款条件：

采购货物全部运抵工地现场，经采购单位开箱验收合格，成交供应商全部安装完毕并调试运行正常，待正常运行满一个月后，经采购单位组织验收通过，于7个工作日内一次性支付至合同总价的97%；剩余合同总价的3%作为质量保证金，质保期满2年后无明显质量问题，7个工作日内全额无息一次性退还；支付完毕后由供应商按售后服务承诺继续履行质保事宜。

三、交货时间和地点及要求：

成交供应商在合同签订后30个日历天内供货并安装调试完成，产品由供应商送货至云南省勐腊县勐仑镇中国科学院西双版纳热带植物园项目工地现场。

四、技术质量要求：

1、产品质量要求：所有报价产品的生产、制造、安装等各项技术标准，应符合询价文件约定的技术要求；文件内未作约定的应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；对于国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

2．质量保证：应保证产品为全新、未使用的符合国家质量标准的合格品，并出具产品合格证。报价方应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内（10年以上）具有满意的性能。

3．验收要求：到场货物初验时，经采购单位随机抽检发现不合格或者不符合采购单位要求的产品，一律按退货处理，供应商承担全部损失；终验要求一次性验收合格，对不合格要求整改的材料或设备由供应商负责更换或返工并承担全部损失；最终验收时需安装单位提供完整的竣工设计图及竣工档案资料。

五、报价要求

1．要求报价应以人民币报价，本表单价栏、金额栏由报价单位填写，加盖单位章后有效（涂改无效）；本采购项目预算总额为10万元，对报价超出采购单位预算金额的报价文件将可能被拒绝。

2. 报价应为到工地包干价，包含设备、主材、辅材、人工、机械、运输、装卸、安装、配合、检测、调试、验收、税金、利润、培训、风险和售后服务保修等全部费用。

3．报价资料包括：致采购单位的产品报价单原件，报价单位公司营业执照复印件、税务登记复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件（复印件均需加盖单位公章），法人授权委托书原件，质保期及售后服务承诺书原件等。

4．售后服务承诺书：包括免费质保期承诺等，售后服务机构需注明售后服务机构的名称、地址、技术人员情况及联系方法；售后服务须注明售后服务方法、联系方式、具体服务措施等相关内容，由法人代表或授权的报价代表签字或盖章。

5．询价成交原则：本项目将采用综合评审办法，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且性价比最优的原则，对报价单位的报价文件进行符合性审查，不符合的报价文件将予以拒绝。经审查合格后，再按照合格供应商报价从低到高的顺序向采购单位推荐不少于1名成交供应商。

6. 采购单位不承诺最低价就一定成交。

7．无论成交与否，报价单位承担采购询价过程中所发生的一切费用。

8．采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，有权提出暂不采购，并不需要向各报价单位解释具体原因。

9．合同签订：成交供应商接到成交通知后7个工作日内签订合同，合同由采购单位与成交供应商双方签订，合同采用固定总价形式包干执行。询价单、成交供应商报价单和其他更优承诺等作为签定合同的依据，按承诺时间供货，出具本公司合格的完税发票。

10.建议有意的供应商在报价前进行实地现场踏勘，一旦被确定为成交供应商，双方签订合同后，成交供应商因现场实际情况或报价时估计不足，要求变更合同或增加费用的，采购单位一律不予认可，供应商应承担一切风险损失。

11．成交供应商进场安装期间，必须服从采购单位现场人员的管理，因其它交叉施工影响必须停工的，采购单位仅同意工期顺延，不同意增加任何费用。

12．工程质量保修期为2年，保修期内非人为损坏或不可抗力造成的故障，应由供应商免费维修或更换。

13. 其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

中国科学院西双版纳热带植物园

2018年7月7日